INSTALACIÓN Y/O AJUSTE DE VÁLVULA PARA ENFRIADOR OASIS

- Quite la manija de giro (Handle Dial-A-Drink,  ver la figura anexa.) usando una llave Allen de 5/64” .  Desatornille (puede usar un desarmador) y retire la boquilla (Nozzle); levante la cubierta de la válvula (Bubbler Guard).

- Primero colocar la guasa de friccion, luego el empaque (gasket) en la tuerca macho (“Bubbler Spud”, ver figura).  Atornillar la válvula en la tuerca macho y apretar para evitar fugas.

- La altura del chorro de agua debe ser de unos 14 cms. Para regularlo, girar el “regulador de la boquilla” (needle adjuster) en el sentido de las manecillas del reloj para disminuir el chorro, o en contra de las manecillas para aumentarlo.

- Colocar la guasa plastica en el orificio de la boqillla de la válvula (Nozzle) y ensamblar la cubierta (Guard) sobre la válvula (Valve).

- Atornillar firmemente la boquilla en su lugar.

- Dejar un claro vertical de 1/32” entre la  cubierta (Guard) y la manija (Handle) en el lado mas cercano de la boquilla (Nozzle). Apretar el tornillo tipo Allen (Set screw) solo lo suficiente para evitar que la manija se afloje fácilmente.

AJUSTE DE LA ALTURA DEL CHORRO DE AGUA.

La altura del chorro ha sido ajustada en fábrica, sin embargo, si se requiere algun ajuste, inserte una llave allen de 5/64 dentro de la boquilla u orificio por donde sale el chorro de agua. Dentro de la boquilla esta localizado el regulador del chorro de agua (needle adjuster). Usted sentira cuando llegue al fondo. Luego, si desea reducir la altura del chorro, gire a favor de las manecillas del reloj. Para aumentar la altura gire en contra de las manecillas del reloj.  Tome en cuenta que se necesita menos de un giro completo para lograr el flujo maximo o minimo del chorro de agua.  No apretar demasiado el tornillo de ajuste del chorro a favor de las manecillas del reloj ya que se puede dañar.

En caso de que no se pueda ajustar el chorro de agua, verifique que la presion de alimentacion al bebedero sea de al menos 1.8 kg/cm3 (25 psi).